Ausschreibungstext

Teichmönch STM

z. B. Art.-Nr. 0211-100

LV Pos.-Nr. ___________ Einheitspreis €/Stück ____________

Teichmönch aus Stahlbeton in einem Stück als Fertigteil liefern und auf frostfreiem Fundament versetzen.

Mönch mit rückseitiger Aussparung / Einbau KG-Muffe und herausstehender Baustahlarmierung für sicheren Rohranschluss.

Einschließlich Ablaufleitung fachgerecht an den Mönch anschließen und mit bindigem Material verfüllen und abdichten.

Einschließlich Zubehör liefern und einbauen: (ist in den Einheitspreis mit einzurechnen)

- Mönchdeckel / Gitterdeckel Stahl feuerverzinkt mit Vorhängeschloss

- Einlaufgitter Stahl feuerverzinkt

- Erforderliche Anzahl Fichte- / Eiche-Staubretter mit angeschraubten Bretthaken aus Stahl            feuerverzinkt

- Staubretter einschieben und mit Dichtmaterial (Sägespäne oder Lehm) abdichten.

- Stauwandabdeckprofil feuerverzinkt

- Bedienstange aus Stahl feuerverzinkt

Mönchgröße: Größe I

Mönchhöhe: 100cm

Stauhöhe: 80cm

Ablaufrohr: PVC-Kanalrohr DN 200

Hersteller:

Rieder & Sohn

91567 Herrieden-Birkach

Tel. 09804/913840

Fax. 09804/913830

www.riederundsohn.de

E-mail. Info@riederundsohn.de

oder gleichwertig